## Slide 1
SCADA-CORE
Estação de Reabastecimento
de Hidrogênio
Módulo 1 — Lógica Formal, Intertravamentos e Sistemas Especialistas de Diagnóstico
100 Armazenamento
200 Condicionamento
300 Dispensação
João Pedro · Marcelo Candelária · Luca Augusto · Leo Vargas

## Slide 2
INTRODUÇÃO
Um SCADA para supervisionar
uma estação de H₂
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
02
O projeto desenvolve um sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) para simular e supervisionar o ciclo operacional de uma estação de reabastecimento de hidrogênio voltada a veículos movidos a célula de combustível (FCEV).
A planta envolve armazenamento, condicionamento, pressurização e transferência de H₂. O SCADA-Core centraliza os sinais de campo, aplica a lógica de intertravamento e trata alarmes e situações de falha por meio de um motor de diagnóstico baseado em regras.
ESTA ETAPA (LÓGICA) COBRE
Mapeamento de variáveis físicas em proposições lógicas (ISA-5.1)
Intertravamentos, permissivos e tabelas-verdade de segurança
Otimização booleana (Quine-McCluskey) para o ciclo de scan
Base de conhecimento e motor de inferência para diagnóstico

## Slide 3
ARQUITETURA
A planta em três setores
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
03
Do banco de cilindros até o bico do veículo, o fluxo de H₂ atravessa três setores de instrumentação e controle — cada um com seu próprio conjunto de sensores, atuadores e regras de intertravamento.
100
Banco de Armazenamento
Cilindros de baixa, média e alta pressão. Válvulas de corte, alívio e seleção em cascata.
PT · TT · AT · XV · PSV
200
Condicionamento (Chiller)
Pré-resfriamento do H₂ a ≤ −40 °C conforme SAE J2601, garantindo a temperatura de dispensação.
TT-201 · PT-201 · M-201
300
Dispensador
Comunicação com o veículo (J2799), acoplamento breakaway e válvula de dispensação.
HS · COM · BV · XV-301

## Slide 4
100
SETOR 100
Armazenamento
Banco de cilindros de alta pressão, válvulas de corte e alívio, e a lógica de trip de emergência
04

## Slide 5
SETOR 100
Instrumentação e variáveis lógicas
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
05
Três bancos em cascata — baixa, média e alta pressão — cada um com o mesmo padrão de sensores e proposições lógicas, indexado por X ∈ {1, 2, 3}.
Tanque | Pressão de segurança | Pressão de operação | Temperatura | Vazamento / Válvulas
Baixa (1) | PT-101 P>400 bar → p₁,₁ | PT-104 P>350 bar → p₁,₄ | TT-101 T>85°C → t₁,₁ | AT-101 → g₁,₁ · XV-101 → v₁,₁
Média (2) | PT-102 P>700 bar → p₁,₂ | PT-105 P>650 bar → p₁,₅ | TT-102 T>85°C → t₁,₂ | AT-102 → g₁,₂ · XV-102 → v₁,₂
Alta (3) | PT-103 P>1000 bar → p₁,₃ | PT-106 P>950 bar → p₁,₆ | TT-103 T>85°C → t₁,₃ | AT-103 → g₁,₃ · XV-103 → v₁,₃
Segurança geral: ESD-100 → e₁,₁ (parada de emergência manual, atua sobre os três tanques)
Saídas: válvulas v₁,X (XV-10X), seletora v₁,₄ (XV-104, YV-104A/B), sinalizadores s₁,X (SL-10X) e alarme geral a₁,₁ (ALM-101).

## Slide 6
SETOR 100
Lógica de intertravamento (trip)
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
06
Qualquer sobrepressão, sobretemperatura, vazamento ou emergência manual dispara o fechamento imediato da válvula do tanque, acende a sinalização e ativa o alarme geral.
CONDIÇÃO DE FALHA (F₁,ₓ)
F₁,ₓ ≡ p₁,ₓ ∨ t₁,ₓ ∨ g₁,ₓ ∨ e₁,₁
REGRA DE INTERTRAVAMENTO
F₁,ₓ → (¬v₁,ₓ ∧ s₁,ₓ ∧ a₁,₁)
A válvula de alívio (PSV-10X) atua isoladamente em caso de sobrepressão: p₁,ₓ → r₁,ₓ
Prova formal: p₁,ₓ ∧ v₁,ₓ é uma contradição — o SCADA-Core nunca permite sobrepressão com a válvula aberta.
DIAGRAMA LÓGICO
Sobrepressão (p₁,ₓ)
Sobretemperatura (t₁,ₓ)
Vazamento H₂ (g₁,ₓ)
Emergência (e₁,₁)
OR
TRIP
Fecha v₁,ₓ · Acende s₁,ₓ · Ativa a₁,₁

## Slide 7
SETOR 100
Sequência de abastecimento em cascata
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
07
O enchimento segue a ordem Tanque 3 → Tanque 2 → Tanque 1, comandada pelos sensores de setpoint (PT-104/105/106), evitando sobreposição de válvulas abertas.
1
PASSO 1
CONDIÇÃO
¬p₁,₆
VÁLVULAS RESULTANTES
v₁,₃ ∧ ¬v₁,₂ ∧ ¬v₁,₁
Alta pressão ainda não atingiu o setpoint → abastece o Tanque 3
2
PASSO 2
CONDIÇÃO
p₁,₆ ∧ ¬p₁,₅
VÁLVULAS RESULTANTES
¬v₁,₃ ∧ v₁,₂ ∧ ¬v₁,₁
Alta pronto, média ainda não → abastece o Tanque 2
3
PASSO 3
CONDIÇÃO
p₁,₆ ∧ p₁,₅ ∧ ¬p₁,₄
VÁLVULAS RESULTANTES
¬v₁,₃ ∧ ¬v₁,₂ ∧ v₁,₁
Alta e média prontos → abastece o Tanque 1 (baixa)

## Slide 8
200
SETOR 200
Condicionamento
Pré-resfriamento do hidrogênio a −40 °C e controle do chiller antes da dispensação
08

## Slide 9
SETOR 200
Condicionamento e resfriamento
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
09
O menor setor da planta, mas crítico: garante que o H₂ chegue ao dispensador na temperatura exigida pela norma SAE J2601, evitando o superaquecimento do reservatório do veículo durante o enchimento rápido.
Tag | Variável | Proposição | Condição
TT-201 | Temp. de saída do pré-resfriador | t₂,₁ | T ≤ −40 °C
PT-201 | Pressão do buffer de condicionamento | p₂,₁ | Dentro da faixa
M-201 | Contator do motor do chiller | m₂,₁ | Ligado
XV-201 | Válvula de entrada do chiller | v₂,₁ | Aberta
LOOP DE CONTROLE DO CHILLER
Enquanto a pressão e a temperatura do buffer não atingirem o adequado, o chiller permanece ligado acumulando condição para a dispensação.
Chiller M-201 LIGADO
Resfria H₂ até T ≤ −40 °C (t₂,₁)
Pressuriza buffer (p₂,₁)
XV-301 libera dispensação
v₃,₁ → (p₂,₁ ∧ t₂,₁)

## Slide 10
300
SETOR 300
Dispensação
Comunicação com o veículo, acoplamento breakaway e o permissivo final de abastecimento
10

## Slide 11
SETOR 300
Instrumentação do dispensador
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
11
O ponto de contato final com o usuário: sete tags cobrem desde o comando do operador até a integridade mecânica do bico e a temperatura no receptáculo do veículo.
HS-301
Comando de início de abastecimento
h₃,₁
COM-301
Comunicação de dados com o veículo (J2799)
c₃,₁
BV-301
Acoplamento breakaway conectado e íntegro
bv₃,₁
PT-301
Pressão de enchimento ≈ 700 bar (setpoint)
p₃,₁
TT-301
Temperatura no receptáculo do veículo
t₃,₁
AT-301
Detecção de vazamento de H₂ na área
g₃,₁
XV-301
Válvula solenoide do bico dispensador
v₃,₁

## Slide 12
SETOR 300
Permissivo e trip de abastecimento
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
12
Permissivo de abertura (Pdisp)
h₃,₁ ∧ c₃,₁ ∧ bv₃,₁ ∧ ¬t₃,₁ ∧ p₃,₁ ∧ m₂,₁
∧ ¬g₁,ₓ ∧ ¬g₃,₁ ∧ ¬e₁,₁
9 condições — comando do operador, comunicação, breakaway, temperatura, pressão, chiller ligado, ausência de vazamentos e de emergência — devem valer simultaneamente.
Pdisp → v₃,₁
2⁹ = 512
estados possíveis
1
combinação libera (Pdisp)
480
combinações em trip (F₃)
Trip de abastecimento (F₃)
F₃ ≡ t₃,₁ ∨ g₃,₁ ∨ ¬bv₃,₁ ∨ e₁,₁
F₃ → ¬v₃,₁ (fecha XV-301 imediatamente)
Exclusividade mútua provada
Pdisp ∧ F₃ ≡ FALSO
Cada variável de Pdisp aparece negada em F₃: a expansão da conjunção colapsa em uma contradição para todas as 512 combinações. O SCADA-Core nunca abre a válvula e dispara o trip ao mesmo tempo.

## Slide 13
FUNDAMENTOS FORMAIS
Álgebra booleana e otimização
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
13
Toda equação de intertravamento pode ser escrita em Forma Normal Disjuntiva (FND) ou Conjuntiva (FNC). O algoritmo de Quine-McCluskey minimiza essas formas por adjacência lógica, reduzindo o custo de cada ciclo de varredura (scan) do CLP.
SETOR 100
Trip do banco (F₁,ₓ)
4 variáveis · 2⁴ = 16 estados
CANÔNICA
15 mintermos (FND canônica)
MINIMIZADA
p₁,ₓ ∨ t₁,ₓ ∨ g₁,ₓ ∨ e₁,₁
Já mínima — 4 literais, sem termos redundantes
SETOR 300
Permissivo (Pdisp)
9 variáveis · 2⁹ = 512 estados
CANÔNICA
511 maxtermos (FNC canônica)
MINIMIZADA
9 cláusulas disjuntivas simplificadas
Redução de 511 → 9 via De Morgan
Validação: todas as formas minimizadas são reavaliadas contra as 2ⁿ valorações originais — 100% de equivalência lógica confirmada.

## Slide 14
FUNDAMENTOS FORMAIS
Lógica de predicados e inferência
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
14
Quantificadores (FOL)
Os três setores viram domínios finitos S₁₀₀, S₂₀₀, S₃₀₀ de instrumentos, avaliados por predicados como Pcrit(x) e Tcrit(x).
∃
TRIP_SIS ⟺ ∃x∈S₁₀₀ (Pcrit(x)∨Tcrit(x)∨Gcrit(x)) ∨ e₁,₁
Existe ao menos um sensor crítico → alarme geral.
∀
Armazenamento_OK ⟺ ∀x∈S₁₀₀ (¬Pcrit(x)∧¬Tcrit(x)∧¬Gcrit(x))
Todo instrumento deve estar dentro do limite.
O permissivo de XV-301 combina o ∀ universal do Setor 100 com estados discretos dos Setores 200 e 300 em uma única expressão de primeira ordem.
Regras de inferência aplicadas
Modus Ponens
p₁ excede o limite → trip; p₁ ocorre ⟹ ativa ESD-100
Modus Tollens
Sem fluxo no sensor ⟹ a bomba não está ligada
Silogismo Hipotético
Vazamento → fecha XV-101 → isola o Setor 100
Silogismo Disjuntivo
Tanque A despressurizado ⟹ usar Tanque B

## Slide 15
DIAGNÓSTICO
Base de conhecimento e motor de inferência
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
15
Um sistema especialista baseado em regras de produção (⟨F, R, E⟩) traduz telemetria em fatos, casa padrões contra 14 regras e infere a causa-raiz — em Forward Chaining (dados → conclusões) ou Backward Chaining (meta → prova).
Regra | Antecedente | Diagnóstico | Severidade
R-02 | Fluxo baixo ∧ Pressão baixa | Cavitação na bomba | CRÍTICA
R-03 | Pressão alta ∧ Nível alto | Bloqueio na linha de saída | CRÍTICA
R-05 | Gás alto ∧ XV-301 aberta | Vazamento de H₂ no dispensador | SIL 3
R-06 | PT-101 alta ∧ TT-101 alta | Sobrepressão e sobretemperatura | EMERGÊNCIA
MOTOR DE INFERÊNCIA
Telemetria de campo
Fatos binários F(t)
Casamento de padrões
Regras disparadas
Causa-raiz + ação

## Slide 16
AVALIAÇÃO INTEGRADA
SCADACoreModulo1: intertravamento + diagnóstico
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
16
Um único ciclo de varredura integra o mapeador proposicional, as 14 regras da base de conhecimento e o motor Forward Chaining, avaliando simultaneamente os três setores da planta.
CENÁRIO DE FALHA
TELEMETRIA
PT-103 = 1050 bar · XV-103 aberta
RESULTADO
Trip_Ativo = True
DIAGNÓSTICO
Causa-raiz: TRIP_TANQUE_ALTA (via SOBREPRESSAO_TANQUE_ALTA)
CENÁRIO NORMAL
TELEMETRIA
PT-301 = 705 bar (setpoint do veículo)
RESULTADO
Trip_Ativo = False
DIAGNÓSTICO
Diagnóstico: ABASTECIMENTO_CONCLUIDO, sem trip espúrio

## Slide 17
CONCLUSÃO
O que a lógica formal entrega ao SCADA-Core
ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO · SCADA-CORE
17
Segurança comprovável
Permissivos e trips são provados matematicamente livres de conflito — não apenas testados.
Eficiência de scan
A minimização booleana reduz a complexidade das equações executadas a cada ciclo do CLP.
Diagnóstico autônomo
A base de 14 regras infere causa-raiz em tempo real, apoiando o operador na tomada de decisão.
Arquitetura por setor
A separação 100 / 200 / 300 mantém o projeto modular, rastreável e escalável.
Próxima etapa: tradução destas equações de intertravamento e da base de conhecimento para blocos de função no CLP e para as telas de supervisão do SCADA.

## Slide 18
Obrigado
Estação de Reabastecimento de Hidrogênio · SCADA-Core · Etapa 01 — Lógica
João Pedro · Marcelo Candelária · Luca Augusto · Leo Vargas
github.com/leovarconrenno/Estacao-de-Reabastecimento-de-Hidrogenio---SCADA-Core